## Slide 1: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
Προσδιορισμός της σταθεράς ταχύτητας της υδρόλυσης του οξικού αιθυλεστέρα

## Slide 2: Εξάρτηση της ταχύτητας αντίδρασης από τη θερμοκρασία
Η ταχύτητα των περισσότερων αντιδράσεων αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας.
Οι περισσότερες αντιδράσεις εμπίπτουν στο διάστημα μεταξύ της υδρόλυσης του μεθυλικού αιθυλεστέρα (όπου η σταθερά ταχύτητας στους 35οC είναι 1.82 φορές μεγαλύτερη αυτής στους 25οC) και της υδρόλυσης της σακχαρόζης (όπου ο αντίστοιχος παράγοντας είναι 4.13).
Ένας εμπειρικός, προσεγγιστικός κανόνας είναι ότι η ταχύτητα της αντίδρασης, για αντιδράσεις που γίνονται κοντά στην θερμοκρασία δωματίου, διπλασιάζεται για κάθε αύξηση 10οC.

## Slide 3: Εξάρτηση της ταχύτητας αντίδρασης από τη θερμοκρασία
Εξίσωση Arrhenius
ή
Α: Προεκθετικός παράγοντας , Ea: Ενέργεια ενεργοποίησης
Αντιδράσεις πρώτης τάξης | Α / s-1 | Ea / kJ mol-1
CH3NC  CH3CN | 3.981013 | 160
2N2O5  4NO2 + O2 | 4.941013 | 103.4
Αντιδράσεις δεύτερης τάξης | Α / M-1 s-1 | Ea / kJ mol-1
ΟΗ + Η2  Η2Ο + Η | 81010 | 42
C2H5ONa + CH3I σε αιθανόλη | 2.421011 | 81,6

## Slide 4: Εξάρτηση της ταχύτητας αντίδρασης από τη θερμοκρασία
Η γραφική παράσταση του lnk ως προς 1/Τ είναι μια ευθεία, με το lnΑ να δίνεται από την τεταγμένη του άξονα y (για 1/Τ  0) και το -Ea/R να προσδιορίζεται από την κλίση της ευθείας.
Η εξίσωση Arrhenius μπορεί να εξηγηθεί με την βοήθεια της θεωρίας κρούσεων των χημικών αντιδράσεων.
(της μορφής y=a+bx)

## Slide 5: Εξάρτηση της ταχύτητας αντίδρασης από τη θερμοκρασία
Μεγάλη ενέργεια ενεργοποίησης σημαίνει ισχυρή εξάρτηση της σταθεράς ταχύτητας (και κατά συνέπεια του ρυθμού της αντίδρασης) από την θερμοκρασία
Όταν Εa=0 (μηδενική ενέργεια ενεργοποίησης), τότε ο ρυθμός της αντίδρασης δεν εξαρτάται από την θερμοκρασία.
Σπάνια παρατηρείται Εα<0 (ο ρυθμός μειώνεται με αύξηση της θερμοκρασίας) . Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αντίδραση ακολουθεί ένα πολύπλοκο (πολυβηματικό) μηχανισμό.

## Slide 6: Ερμηνεία παραμέτρων Arrhenius
Για αντιδράσεις που αφορούν την σύγκρουση δύο μορίων, η ενέργεια ενεργοποίησης είναι η ελάχιστη κινητική ενέργεια που πρέπει να έχουν τα αντιδρώντα έτσι ώστε να σχηματίσουν προϊόντα.
Το κλάσμα των συγκρούσεων με κινητική ενέργεια μεγαλύτερη από Ea δίνεται από την κατανομή Boltzmann ως  ο εκθετικός παράγοντας μπορεί να θεωρηθεί ως το κλάσμα των συγκρούσεων που έχουν αρκετή κινητική ενέργεια (ίση ή μεγαλύτερη της Εα) έτσι ώστε να οδηγήσουν σε προϊόντα.
Ο προεκθετικός παράγοντας A είναι ένα μέτρο της συχνότητας των συγκρούσεων, και της πιθανότητας τα μόρια να έχουν ευνοικό προσανατολισμό), ανεξάρτητα από την ενέργειά τους.
Το γινόμενο του προεκθετικού Α επί του εκθετικού παράγοντα δίνει τον αριθμό των επιτυχών συγκρούσεων.

## Slide 7: Παρακολούθηση της κινητικής της υδρόλυσης του οξικού αιθυλεστέρα
Η υδρόλυση του οξικού αιθυλεστέρα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όξινο περιβάλλον (το προστιθέμενο οξύ δρα ως καταλύτης):
Επομένως σε ένα διάγραμμα ln(C0/Ct) vs. t η κλίση της ευθείας δίνει την σταθερά k (t-1).
Αν και η αντίδραση είναι διμοριακή, μπορεί να μελετηθεί ως ψευδομονομοριακή πρώτης τάξης καθώς η συγκέντρωση του νερού (ενός από τα δύο αντιδρώντα) παραμένει πρακτικά σταθερή κατά την διάρκεια της αντίδρασης (αραιό υδατικό διάλυμα):
Θεωρητικό Μέρος
κινητική εξίσωση
(Της μορφής y=ax)

## Slide 8: Παρακολούθηση της κινητικής της υδρόλυσης του οξικού αιθυλεστέρα
Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης του οξικού αιθυλεστέρα, γίνεται μέσω του προσδιορισμού της συγκέντρωσης του παραγόμενου οξικού οξέος, η οποία προσδιορίζεται μέσω τιτλοδότησης με διάλυμα ισχυρής βάσης (ΝαΟΗ) γνωστής συγκέντρωσης, Cβ.
Επειδή όμως η αντίδραση της υδρόλυσης γίνεται σε όξινο περιβάλλον που δημιουργείται με την προσθήκη ενός ισχυρού οξέως (π.χ. HCl) γνωστής συγκέντρωσης, CHCl, ο όγκος του διαλύματος της βάσης που χρειάζεται για την εξουδετέρωση αντιστοιχεί όχι μόνο στο παραγόμενο οξικό οξύ αλλά και στο HCl.
Θεωρητικό Μέρος

## Slide 9: Παρακολούθηση της κινητικής της υδρόλυσης του οξικού αιθυλεστέρα
V είναι ο αρχικός όγκος του διαλύματος του δείγματος που τιτλοδοτείται
V0, Vt και V ο απαιτούμενος όγκος της βάσης για την εξουδετέρωση του δείγματος σε χρόνους 0, t και 
χρόνος | CH3COOC2H5 | + | H2O |  | CH3COOH | + | C2H5OH | Εξίσωση εξουδετέρωσης
t=0 |  |  |  |  |  |  |  | 
t |  |  |  |  |  |  |  | 
t= |  |  |  |  |  |  |  | 
C0 |  |  |  | 0 |  | 0 | CβV0=CHClV (1)
Ct |  |  |  | C0-Ct |  | C0-Ct | CβVt=CHClV+(C0-Ct)V (2)
0 |  |  |  | C0 |  | C0 | CβV=CHClV+C0V (3)
Θεωρητικό Μέρος

## Slide 10: Παρακολούθηση της κινητικής της υδρόλυσης του οξικού αιθυλεστέρα
Από τις παραπάνω εξισώσεις λαμβάνουμε:
(Εξ. 3)-(Εξ. 2) → Cβ(V-Vt)=CtV
(Εξ. 3)-(Εξ. 1) → Cβ(V-V0)=C0V
Διαιρώντας κατά μέλη τις τελευταίες εξισώσεις προκύπτει:
και τελικά:
διαμορφωμένη κινητική εξίσωση
Θεωρητικό Μέρος

## Slide 11: Παρακολούθηση της κινητικής της υδρόλυσης του οξικού αιθυλεστέρα
Παρασκευή - θερμοστάτηση διαλυμάτων
  Παρασκευάζονται 4 διαλύματα των 100 ml με συγκέντρωση ~0.3 Ν HCl σε κωνικές φιάλες και στην συνέχεια τοποθετούνται σε θερμοστάτες νερού στη θερμοκρασία του πειράματος (22οC, 28οC, 37οC και 45οC).
  Στους ίδιους θερμοστάτες τοποθετούνται κωνικές φιάλες με ~10-20 ml οξικού αιθυλεστέρα έτσι ώστε να αποκτήσουν την θερμοκρασία του πειράματος.
Πειραματικό Μέρος
Θερμοστατούμενο υδρόλουτρο του Εργαστηρίου Φυσικής Χημείας του Τμήματος Χημείας, ΑΠΘ
Έναρξη αντίδρασης
Μεταφέρονται με σιφώνιο πλήρωσης 5 ml οξικού αιθυλεστέρα στην αντίστοιχη (δηλ. με ίδια θερμοκρασία) κωνική φιάλη με τα 100 ml HCl (έναρξη αντίδρασης, t=0) και αναδεύουμε έντονα για 15-20 s.

## Slide 12: Παρακολούθηση της κινητικής της υδρόλυσης του οξικού αιθυλεστέρα
3. Παρακολούθηση της αντίδρασης – Τιτλοδότηση (Vt)
Σε ορισμένα χρονικά διαστήματα από την έναρξη της αντίδρασης (5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min, 35 min και 40 min) μεταφέρουμε 5 ml από το παραπάνω αντιδρών μίγμα (οξικός αιθυλεστέρας + HCl) σε κωνική φιάλη που περιέχει περίπου ~100 ml νερό (προκειμένου να αραιωθεί και να σταματήσει η αντίδραση) και ογκομετρούμε με διάλυμα 0.1 Μ NaOH και δείκτη φαινολοφθαλεΐνη. Η ποσότητα του NaOH αντιστοιχεί στο Vt.
Πειραματικό Μέρος

## Slide 13: Παρακολούθηση της κινητικής της υδρόλυσης του οξικού αιθυλεστέρα
4. Ολοκλήρωση της αντίδρασης (V∞)
Προκειμένου να επιταχύνουμε την αντίδραση και να φτάσει στο τέλος της, μετά τα 40 min μεταφέρουμε την κωνική φιάλη με το αντιδρών μίγμα σε υδρόλουτρο θερμοκρασίας 60-65οC για 15 min και στην συνέχεια επανατοποθετείται στο θερμοστάτη για να αποκτήσει την θερμοκρασία του πειράματος. Όπως και πριν, ογκομετρούμε δείγμα 5 ml με 0.1 Μ NaOH και δείκτη φαινολοφθαλεΐνη. Η ποσότητα του NaOH αντιστοιχεί στο V.
5. Εύρεση αρχικού όγκου (V0)
Προκειμένου να βρούμε την ποσότητα της βάσης που αντιστοιχεί σε χρόνο t=0, V0, μεταφέρουμε 5 ml διαλύματος ~0.3 Ν HCl σε κωνική φιάλη, αραιώνουμε με νερό και ογκομετρούμε όπως στα προηγούμενα στάδια.
Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλες τις θερμοκρασίες!
Πειραματικό Μέρος

## Slide 14: Παρακολούθηση της κινητικής της υδρόλυσης του οξικού αιθυλεστέρα
Κατασκευή τεσσάρων πινάκων (για τις τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες):
2. Κατασκευή τεσσάρων διαγραμμάτων ln[(V-V0)/(V-Vt)] vs. t και εύρεση της σταθεράς της ταχύτητας, k, για κάθε θερμοκρασία από την κλίση της αντίστοιχης ευθείας.
t (min) | Vt (ml) | V-Vt (ml) | (V-V0)/(V-Vt) | ln[(V-V0)/(V-Vt)]
5 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
15 |  |  |  | 
20 |  |  |  | 
25 |  |  |  | 
30 |  |  |  | 
35 |  |  |  | 
40 |  |  |  | 
Επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων

## Slide 15: Παρακολούθηση της κινητικής της υδρόλυσης του οξικού αιθυλεστέρα
  3. Προσδιορισμός της ενέργειας ενεργοποίησης, Ea, της αντίδρασης
Στη συνέχεια κατασκευάζεται το διάγραμμα lnk vs. 1/T και από την κλίση του βρίσκουμε την ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης, Ea, σύμφωνα με την εξίσωση Arrhenius:
Επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων
Παγκόσμια σταθερά των αερίων:
R=0.082 L atm/mol K
ή
R=8.314 J/mol K

## Slide 16
Παρακολούθηση της κινητικής της υδρόλυσης του οξικού αιθυλεστέρα
Επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων
Οι εργασίες θα περιέχουν μόνο την επεξεργασία των πειραματικών μετρήσεων-όχι θεωρητικό μέρος ή περιγραφή του πειράματος!
Η καταληκτική ημερομνία παράδοσης όλων των εργασιών είναι η ημερομηνία της εξέτασης του μαθήματος ΦΧ ΙΙΙ.
Το αρχείο της παρουσίαση της άσκησης και οι πειραματικές μετρήσεις στην ιστοσελίδα:
https://photocatalysisgroup.web.auth.gr/
(Σημειώσεις→Φυσική Χημεία ΙΙΙ→Επίδραση θερμοκρασίας)

## Slide 17
https://www.youtube.com/watch?v=Nug5CNYDpYc
https://www.youtube.com/watch?v=YHkjpcyLk0s
Προτεινόμενα videos:
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Πειραματική Φυσική‐Χημεία ”, Ι.Α. Μουμτζής, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη (1994), σελ. 288‐292.
“Φυσική Χημεία ΙΙΙ: Σημειώσεις εργαστηρίου”, Α. Αβρανάς (e-learning)
“Σημειώσεις Εργαστηρίου Χημικής Κινητικής”, Σ. Σωτηρόπουλος (e-learning)
Εργαστήριο Φυσικης Χημείας ΙΙΙ-Επίδραση θερμοκρασίας, Δ. Τσιπλακίδης (e-learning)
https://www.youtube.com/watch?v=eSInI1xHvh4

## Slide 18
Καλή συγγραφή
και
Καλή επιτυχία!
Χρυσάνθη Μπερμπερίδου, PhD, MSc
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Εργαστηρίου Φυσικής Χημείας, Τμήματος Χημείας, ΑΠΘ
E-mail: cberber@chem.auth.gr